## Slide 1
部门工程实践
用 Codex 构建 YOLOPose 训练系统
从需求、远程 GPU、训练恢复，到指标、可视门禁与 3.61× 系统优化
CarFusion · YOLOv10n · RTX 3090 Ti · 2026.07
Notes: 今天分享的不是一个 Pose Head 的代码 walkthrough，而是一次完整工程闭环。起点是一组阶段提示词和一个不完整仓库，终点是可以在远程 GPU 上恢复训练、验证指标、查看可视结果、测量端到端耗时，并且能解释每个结论从哪里来的训练系统。
我会重点讲 Codex 如何被约束、如何监控长任务，以及我们如何用证据否决看似合理但没有部署收益的优化。

## Slide 2
CODEX × YOLOPOSE
任务不是“写一个 Head”，而是交付可审计闭环
02
输入
一份使用顺序 + 9 个阶段提示词
约束
不破坏检测语义；不伪造数据与指标；每一步留下证据
交付
代码 + 测试 + 训练 + 评估 + benchmark + 文档
Notes: 先明确任务边界。输入不是一份详细设计，而是一份使用顺序和九个阶段目标。
真正需要交付的是可审计的状态：代码、测试、训练、评估、benchmark 和文档相互一致。任何一步都不能靠“看起来应该对”。

## Slide 3
CODEX × YOLOPOSE
Codex 把自然语言目标变成九阶段门禁
03
01–03
04–06
07–08
09
审计与设计
固定上游 读取调用链 定义风险与验收
实现与训练
TDD 实现 数据转换 / 质检 smoke → overfit → baseline
评估与优化
指标 + 可视门禁 benchmark 独立性能验证
可复现交付
Notes: 九个阶段被压缩成四组门禁。第一组先读仓库、上游和调用链；第二组才实现、转换数据并跑 smoke、overfit、baseline；第三组让指标、可视化和 benchmark 互证；最后才整理可复现交付。
这个顺序很关键：Codex 的自动化能力只有放在门禁之后才可靠。

## Slide 4
CODEX × YOLOPOSE
先审计真实调用链，关键点监督才不会错位
04
YOLOv10 的关键风险
训练同时存在 one-to-many 与 one-to-one 分支。关键点必须继承各自 bbox assigner 的 target_gt_idx，不能按预测框顺序猜 GT。
target_gt_idx → matched GT keypoints → pose / visibility loss
Backbone / Neck
P3 · P4 · P5
v10Pose Head
14 × 3 · pure conv
双分支 Loss
训练保留 Detect；推理只取 one-to-one / NMS-free
Notes: YOLOv10 Pose 最容易出错的地方不是卷积层，而是匹配语义。训练同时存在 one-to-many 与 one-to-one 分支，关键点监督必须继承各自 bbox assigner 的 target_gt_idx。
如果按预测顺序猜 GT，loss 会正常下降，但监督已经错位，这类错误几乎不会通过肉眼读代码被发现。

## Slide 5
CODEX × YOLOPOSE
测试把“应该正确”变成可重复证据
05
先定义可检查的不变量，再写最小实现。最终全量 pytest 退出码为 0；Vehicle Pose 聚焦回归 9/9 通过。
✓ assigner GT 索引贯穿 bbox 与 keypoint
✓ one-to-many / one-to-one 均可反传
✓ 空目标、checkpoint、官方 Detect 回归
✓ one2one_only 与原输出最大误差 0
✓ Predictor xywh → xyxy 回归测试
9 / 9
Vehicle Pose 回归 1.18 秒完成
Notes: 所以测试先定义不变量：assigner 索引贯穿 bbox 与 keypoint；双分支都能反传；空目标和 checkpoint 可工作；原 Detect 行为没有回归；优化后的 one2one_only 与原输出数值一致。
最终全量 pytest 28 个通过，Vehicle Pose 聚焦回归 9 个通过。

## Slide 6
CODEX × YOLOPOSE
远程长任务靠断点、哈希和门禁推进
06
数据
32 GiB 归档 先 SHA-256，再解压
磁盘不足后改到 Windows E 盘；不把半截归档当成可用数据。
训练
epoch 176 WSL 重启中断
核对进程、挂载、last.pt 和 results.csv；只续跑原任务，不启动重复 baseline。
恢复
175 epoch 训练成果保住
最后 25 epoch 用时 1.230 h；checkpoint 让故障成为可恢复事件。
Notes: 远程长任务里，故障是常态。数据归档 32 GiB，先做 SHA-256 再解压；磁盘不足后转移到 Windows E 盘。训练到 epoch 176 时 WSL 重启。
恢复时不重新起 baseline，而是核对挂载、进程、last.pt 和 results.csv，只续跑原任务。checkpoint 把故障从灾难变成一个可恢复事件。

## Slide 7
CODEX × YOLOPOSE
200 epochs 后，检测与姿态形成可复现基线
07
0.665
Box mAP50-95
0.515
Pose mAP50-95
0.6686
PCK@0.05
验证集 3,606 图 11,569 实例
Notes: 200 epochs 后形成基线：Box mAP50-95 为 0.665，Pose mAP50-95 为 0.515，PCK@0.05 为 0.6686。
这些数值必须和验证集规模、checkpoint、运行配置绑定，脱离这些上下文的单个 mAP 没有工程意义。

## Slide 8
CODEX × YOLOPOSE
可视化发现了指标没有暴露的 Predictor 缺陷
08
修复前：关键点大体合理，但宽图上的框被当成 xyxy 直接缩放，出现巨框。
修复后：先 xywh→xyxy，再 scale_boxes；框与关键点回到车辆轮廓。
Validator 指标没变：缺陷只在 raw Predictor 路径
Notes: 指标通过并不代表推理链正确。固定样本可视化发现 raw Predictor 把 xywh 当作 xyxy 再缩放，宽图上出现巨框；Validator 指标没变，因为它走的是另一条路径。
修复后增加回归测试，避免视觉路径再次漂移。

## Slide 9
CODEX × YOLOPOSE
100 图视觉门禁通过后，才继续做性能结论
09
固定样本覆盖
宽图 · 边缘截断 遮挡 · 多车 · 尺度变化
检查结论
框与车辆轮廓一致 关键点落在车身/车轮区域 异常与遮挡指标方向一致
Notes: 可视门禁覆盖宽图、边缘截断、遮挡、多车和尺度变化。100 张图全部检查后，框、关键点和异常样本与指标方向一致，才允许进入性能结论。
这是一个很实用的原则：指标回答总体是否变好，可视化回答系统是否真的在做我们以为它在做的事。

## Slide 10
CODEX × YOLOPOSE
最大的端到端耗时不在模型，而在 /mnt/e
10
同一 checkpoint · 同一 100 JPEG · 3 × 1000 次 · batch 1
−72.3%
平均延迟
3.61×
吞吐提升
图片字节 SHA-256 一致，模型与精度未改变
Chart: 毫秒
| 平均延迟 | P95
/mnt/e | 60.1 | 109.25
WSL ext4 | 16.63 | 18.62
Notes: 第一次系统测速发现最大端到端瓶颈不在模型，而在 Windows 挂载盘。相同图片字节、相同 checkpoint、相同循环，迁移到 WSL ext4 后平均延迟下降 72.3%，吞吐提升 3.61 倍。
这说明优化顺序必须从端到端分解开始，不能直接假设网络就是主瓶颈。

## Slide 11
CODEX × YOLOPOSE
零精度损失方案被固化成独立、可审计入口
11
scripts/stage_carfusion_to_wsl.sh \ datasets/CarFusion/yolo_pose \ /home/caius/datasets/CarFusion/yolo_pose \ reports/optimization/runtime_configs/\ CarFusion-pose-wsl.yaml
① 解引用复制
图片从 Windows 挂载盘实体化到 ext4
② SHA-256 门禁
缺失、额外或哈希不一致即失败
③ 新 runtime YAML
原数据、代码、checkpoint、baseline 输出均不改
依据：Microsoft WSL 文件系统性能建议
Notes: 数据本地化被做成独立入口：解引用复制、SHA-256 门禁、新 runtime YAML。原训练数据、代码、checkpoint 和 baseline 输出都不改。
分享时我希望大家注意：优化不仅是一个数字，还要有可复现入口和失败条件。

## Slide 12
CODEX × YOLOPOSE
结果必须连同限制一起交付
12
索引 13
有效标注 = 0
模型接口仍为 14×3；当前数据只支持 13 个点的监督与精度声明。
flip_idx 继续为空，左右语义确认前禁用水平翻转。
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
有效标注数 | 57868 | 58232 | 55739 | 56330 | 57745 | 57856 | 54945 | 55196 | 2862 | 57236 | 57505 | 55875 | 56224 | 0
Notes: 基线也有明确限制。模型接口是 14×3，但索引 13 在当前数据中有效标注为零，因此只能声明 13 个点的监督与精度。
flip_idx 保持为空，因为左右语义未确认之前，水平翻转可能制造错误标签。限制应该和结果一起交付。

## Slide 13
CODEX × YOLOPOSE
可复用的 Codex 模式：目标、约束、证据、恢复、复盘
13
1
定义完成
目标 + 不可破坏项
2
先读后改
仓库 / 环境 / 数据
3
测试先行
把假设变成回归
4
门禁推进
哈希 / 指标 / 可视化
5
证据交付
报告 / 命令 / 限制
Codex 的价值不是替你敲更多代码，而是持续维护一个可验证的工程状态。
Notes: 这套 Codex 模式可以复用：先定义完成和不可破坏项；读环境和数据后再改；把假设转成回归；用哈希、指标和可视化推进门禁；最后交付命令、报告和限制。
核心不是让 Codex 写更多代码，而是让它持续维护一个可验证的工程状态。

## Slide 14
CODEX × YOLOPOSE
心跳不是“盯日志”，而是维护唯一真实任务
14
观测
每 30 分钟
读取真实状态
进程、GPU、最新日志、epoch、结果文件；只在状态变化时汇报。
处置
安全修复
原任务续跑
只修项目内可回滚问题；核对 PID 与 checkpoint，禁止启动重复训练。
退出
门禁全过
自动停止
评估、可视化、benchmark、报告与分享材料齐备后，心跳即失效。
Notes: 为了不退出长任务，我们增加了心跳监控。频率最终调整为每 30 分钟一次，不是每 30 分钟输出一句“还在跑”，而是每次重新读取 PID、GPU、日志、epoch 和结果文件。
允许的自动动作只有项目内、可回滚、安全修复；恢复前必须确认没有重复任务。所有门禁通过后，心跳自动停止。

## Slide 15
CODEX × YOLOPOSE
同架构蒸馏未测得加速：延迟门禁触发止损
15
640 baseline vs 512 distilled · 3 epochs · 同卡同进程 AB/BA · batch 1
+1.39%
延迟中心值
−0.041
Pose mAP50-95
同架构只降输入尺寸：中心值未加速，且精度下降；停止追加 epoch。kernel launch 是待 profiler 验证的解释。
Chart: 相对指数
| Pose mAP | PCK@.05 | Latency
640 baseline | 100 | 100 | 100
512 distilled | 92.04 | 95.05 | 101.39
Notes: 我们也验证了同架构低分辨率蒸馏。512 学生模型 3 epochs 后 Pose mAP50-95 为 0.474，PCK@0.05 为 0.6355。同卡同进程 AB/BA 延迟中心值为 7.001 ms，而 640 baseline 是 6.905 ms，差异仅 1.39%。严谨结论不是“学生必然更慢”，而是没有测得实际加速。
继续增加 epoch 可能改善权重和精度，却不会减少层、通道或算子数量。kernel launch 与小算子约束是合理解释，但仍需 profiler 证明。因此当前方案触发延迟门禁，停止追加训练。

## Slide 16
CODEX × YOLOPOSE
有效方案：不缩网络，缩短部署执行路径
16
640 · one-to-one-only · Conv/BN fuse · FP16 · 4 × 1000 次严格 AB/BA
−19.88%
平均延迟
1.248×
吞吐提升
完整 3,606 图验证：Pose mAP50-95 0.514；PCK@0.05 0.6676，仅比 FP32 低 0.0010。
Chart: 相对指数
| 延迟↓ | 吞吐↑
FP32 baseline | 100 | 100
Fused FP16 | 80.12 | 124.8
Notes: 真正通过门禁的是部署路径优化：保留 640 输入和基线权重，推理只取 one-to-one 分支，融合 Conv/BN，再用 FP16。
严格四轮 AB/BA、每轮 1000 次，平均延迟从 7.147 ms 到 5.727 ms，下降 19.88%。完整 3606 图验证中 Pose mAP50-95 为 0.514，PCK@0.05 为 0.6676，仅低 0.001。

## Slide 17
CODEX × YOLOPOSE
提升精度也要闭环：先修证据，再增加模型复杂度
17
DATA
SLICE
TRAIN
GATE
标注与可见性
先核查索引 13 全零
以及遮挡点 visibility 语义
误差切片
按尺度 / 遮挡 / 截断
统计 NME 与 PCK
低风险增益
visibility-aware loss
难例采样 + 合法增强
全量回归
Notes: 精度提升单独形成闭环，不和当前延迟方案混在一起。第一步先确认索引 13 和 visibility 语义；第二步按尺度、遮挡、截断做误差切片；第三步尝试 visibility-aware loss、难例采样和合法增强；第四步必须回到全量指标、固定可视样本和延迟回归。
只有数据证据仍支持时，才考虑更大模型或更高输入分辨率。

## Slide 18
CODEX × YOLOPOSE
给 Codex 的不是长作文，而是可执行工程契约
18
目标
定义完成
与不可破坏项
例：保持 Detect 语义；训练、验证、可视化、测速和文档全部可复现。
证据
每次读取
真实运行状态
PID / GPU / log / epoch / checkpoint / 指标文件；状态不变就不制造“进度”。
边界
安全修复
满足停止规则
不动训练数据、不覆盖 baseline、不重复任务；优化必须同时通过精度与延迟门禁。
Notes: 经验丰富的工程团队不需要给 Codex 一篇长作文，需要的是工程契约：目标和完成条件、不可破坏项、证据源、允许动作、停止规则。
心跳提示词也是同样结构：读取真实状态，只报告变化；安全修复后续跑；不动训练数据，不覆盖 baseline，不启动重复任务；优化必须同时通过延迟和精度门禁。

## Slide 19
CODEX × YOLOPOSE
结构化剪枝只收缩隐藏通道，检测与姿态输出保持不变
19
Baseline｜全宽 Backbone / Neck + 双分支 Pose Head
Pruned Student｜DepGraph 同步收缩耦合通道
非 mask 稀疏：Conv out → BN → Conv in 成组删除；18 个输出 Conv 固定为 64 / 1 / 42
Notes: 这一页只回答结构问题：我们做的是结构化通道剪枝，不是把权重置零。Torch-Pruning 的 DepGraph 会把一个通道相关的 Conv 输出、BN 参数和下游 Conv 输入作为依赖组同步删除。当前实现只允许 Backbone、Neck 和 Head 隐藏塔成为剪枝根；检测和姿态最终输出卷积全部保护，因此 DFL 64、类别 1、姿态 42 的语义和维度不变。

## Slide 20
CODEX × YOLOPOSE
参数与模型大小先给实测：结构变小，但精度与延迟门禁均失败
20
4.006M
Baseline 参数｜200 epoch
3.351M
Pruned + KD｜−16.36%
5.682ms
FP16 latency｜仅 −0.34%
Checkpoint 8.42 → 7.06 MB
−16.20%｜Pose 0.5146 → 0.4153
Notes: 这里必须区分实测与估算。Baseline 的 4,005,986 参数和 8.03 MiB checkpoint 来自远程实际模型。10% 与 15% 是依据 1-(1-r)^2 给出的理论候选：约 3.245M/6.51 MiB 与 2.894M/5.80 MiB。远程 20/20 回归、53 个安全根、18 个保护输出和有限前向已经验证；但完整 DepGraph 尚未产出模型，所以当前没有可宣称的剪枝精度与延迟。

## Slide 21
CODEX × YOLOPOSE
恢复蒸馏对齐双分支 raw outputs，不绑定隐藏通道
21
教师
640 baseline · eval / frozen 不进入 optimizer / EMA / checkpoint
学生
640 pruned model · trainable
100 epoch · batch 64 · 保留真实 GT 监督
部署目标
L = Lsup + 0.25·LKD
部署只保留 Student；仍须通过 latency gate
Notes: 剪枝改变隐藏通道宽度，因此恢复蒸馏不能依赖中间 feature shape。实现对齐 one-to-many 与 one-to-one 两个分支的 raw outputs：DFL 用温度 2 的 KL，类别与可见性用 sigmoid MSE，关键点 XY 用 SmoothL1。教师固定为 640 baseline，eval 且无梯度；学生仍然保留真实 GT 监督。部署阶段只保留 Student，教师不进入 optimizer、EMA 或 checkpoint，因此不会增加部署延迟。

## Slide 22
CODEX × YOLOPOSE
精度修复保护 Head，但训练前延迟门禁证明当前剪枝路径应停止
22
EVIDENCE
REPAIR
PRE-GATE
STOP
定位敏感容量
36 / 53 根在 Head
Head 参数占比 53.9%
100e 早期达峰
分层剪枝修复
Backbone / Neck 20%
Head 0% 完全保护
round-to-16
结构收益不足
参数 −4.71%
GFLOPs 13.5 → 12.9
FP16 5.701 → 5.923 ms
延迟 +3.89%（更慢）
15 / 15 TEST PASS
FORMAL TRAIN: STOPPED
Notes: 训练采用保守的 20 epoch 低学习率恢复：SGD、lr0 2e-4、batch 16、同一 640 输入，总损失是 Lsup 加 0.25 倍 LKD。右上角的 20/20 PASS 有星号：它只证明代码接口、梯度边界和前向输出契约在远程通过，不代表完整剪枝模型训练已经完成。正式结论必须再过模型文件、参数/FLOPs、精度、端到端延迟四个门禁。

## Slide 23
工程结论
Codex 的价值
是维护可验证状态
训练可恢复 · 指标与可视化互证 · 优化以实测决策 · 失败实验也形成可复用证据
最终选择：640 + one-to-one-only + Conv/BN fuse + FP16
Notes: 最后的结论是，Codex 的主要价值不是自动生成某段代码，而是跨越本地、WSL、远程 GPU 和长时间训练，维护一个可验证状态。
本项目最终部署选择是 640、one-to-one-only、Conv/BN fuse 和 FP16。蒸馏被保留为负证据，精度提升进入独立闭环。这样每个结果都可复现，每个失败都能解释，每个下一步都有门禁。